ORANIER

ФУРНА ЗА ВГРАЖДАНЕ OR243CA/E, OR243CB/E

# ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И БЕЗОПАСНОСТ

Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте фурните за вграждане ORANIER. По-долу в тези инструкции за употреба е описано как да инсталирате, използвате и почиствате уреда си, за да ви служи дълго и безупречно.

Обслужващи елементи

Модел OR267PB/E

Модел OR273QA/E

Бутони, които се прибират за по-лесно почистване.

При всички модели от тази серия термостатът, многофункционалният прекъсвач за начина на затоплянето могат да се прибират за по-лесно почистване.

Термостат

Регулаторът на температурата, с който Вие можете да настроите желаната температура във фурната между 50 °С и 250°С, в зависимост от храната, която готвите.

Многофункционален прекъсвач за начина на затоплянето

С този многофункционален прекъсвач за начина на затоплянето Вие определяте желания вид на затопляне. Броят и видът на типовете експлоатация са различни при различните модели, както на картинката.

Обслужващи елементи

Функционални символи на многофункционалния прекъсвач за начина на затоплянето

Осветление

По време на експлоатация винаги е включено.

Нагряване отгоре и отдолу комбинирано

Поставяне на термостата от 50 °С до МАХ.

Нагряване отгоре и отдолу с конвекция

Поставете термостата от 50 °С до 250°С.

Нагряване отдолу

Долният нагревателен елемент е в експлоатация. Поставяне на термостата от 50 °С до МАХ. (само EBS 9924 и ЕВН 9926)

Степен пица

(само OR243CA/E)

Степен за размразяване

Горещ въздух

Поставяне на термостата от 50 °С до МАХ. (само OR243CA/E)

Грил

Нагревателният грил-елемент е включен. Поставяне на термостата от 50 °С до 250°С.

Комбиниране на печене и грил

Поставяне на термостата върху символа „Комбиниране на печене и грил”. Голям грил. Поставяне на термостата на 250°С.

Първоначална употреба

Фурната трябва да бъде основно почистена. Фурната трябва да се загрее за около 30 минути на най-високата температура; по този начин се елиминират всички остатъци при производството, които биха могли да предизвикат неприятни миризми при печене.

Важно:

Като предпазна мярка за сигурност винаги трябва да се изключи тока преди всяко почистване на фурната. При почистването не трябва да се използват никакви киселинни или алкални субстанции (като например лимонов сок, оцет, сол и т.н.). Съдържащи хлор продукти, както и киселини или средства за почистване трябва да се избягват - това важи преди всичко за почистването на емайлираните стени.

Съвместимост с околната среда

При опаковките се държи на тяхната съвместимост с околната среда; те могат да бъдат събирани и рециклирани, защото става дума за материали, щадящи околната среда. Чрез рециклиране на опаковките се допринася за намаляване на употребата на суровини и на обема на индустриални и битови отпадъци.

Охлаждащ вентилатор

На горната страна на фурната има охлаждащ вентилатор, който служи за охлаждане както на вградените мебели, така и на вратата на фурната. Вентилаторът се включва автоматично, когато външната облицовка на фурната надвиши температура от 60 °С.

Ако фурната е включена например на 200°С, то охлаждането се включва след около 10 минути.

Вентилаторът се изключва автоматично, когато външната кутия на фурната отново достигне температурата от 60 °С, например охлаждането се изключва след експлоатация на 200°С след около 30 минути.

Откачане на решетките

За да се извадят страничните водачи за тавите за печене и решетките (скарите), моля повдигнете малко решетките (1), завъртете ги във вътрешността на фурната (2) и повдигнете след това решетките от задния отвор за закрепване косо нагоре.

За закачане на решетките процедирайте в обратен ред: първо поставете решетката в задния отвор за закрепване, да щракне отстрани и при това се повдига леко. След това се слага решетката в предниите отвори за закрепване и се плъзга надолу за да се закрепи решетката (виж картинката долу).

Видове експлоатация

Степен на размразяване

Само конвекционния вентилатор е в експлоатация, без затопляне. Процесът на размразяване става много внимателно при стайна температура.

Размразяване

Конвенционално печене

Комбинирано нагряване отгоре и отдолу

Класическа система, при която се използва нагряване отгоре и отдолу, която е пригодена за приготвянето само на едно ястие.

Ястията трябва да се поставят във фурната по възможност едва тогава, когато фурната е достигала зададената темпаратура, т.е. след изгасяне на контролната лампа.

Ако нагряването отгоре и отдолу трябва да бъде увеличено към края на процеса на печене, то прекъсвача на термостата трябва да се нагласи на съответната желана температура.

По време на процеса на печене вратата на фурната трябва да се отваря възможно най-рядко.

Нагряване отгоре и отдолу

Горещ въздух

(само OR243CA/E)

Само кръглият нагревателен елемент е в експлоатация. Ковенционният вентилатор разпределя горещия въздух напълно равномерно във фурната.

Така температурата в цялата фурна е приблизително еднаква. Възможно е едновременно печене на няколко равнища.

Горещ въздух

Нагряване отгоре и отдолу с конвекция

Горният и долният нагревателен елемент са в експлоатация, едновременно конвекционният вентилатор разпределя топлината равномерно във фурната. Идеално за по-бързо приготвяне на по-голямо парче месо и за големи птици.

По време на процеса на печене вратата на фурната трябва да се отваря възможно най-рядко.

Горно и долно нагряване комбинирано и допълнителна конвекция

Грил

Директната инфрачервена топлина пече на грил върху една обща повърхност особено добре плоско месо като пържоли, наденички или риба. Също идеално пригодено за препичане на тост.

Грил

Конвекционно печене

Долно нагряване

Само долното (покрито) нагревателно тяло е в експлоатация.

Ястията трябва да се поставят във фурната по възможност едва тогава, когато фурната е достигала зададената темпаратура, т.е. след изгасяне на контролната лампа.

Ако нагряването отдолу трябва да бъде увеличено към края на процеса на печене, то прекъсвача на термостата трябва да се нагласи на съответната желана температура.

По време на процеса на печене вратата на фурната трябва да се отваря възможно най-рядко.

Долно нагряване

Грил с конвекция

Системата за печене с грил е особено подходяща за приготвяне на големи парчета месо (печено): точно на 165°С се затварят порите на месото. Тъй като мазнината започва да пръска едва при 172°С, фурната остава чиста.

Тъй като загретият въздух циркулира равномерно около месото на грила, може да приготвите внимателно всички ястия с месо при 165°С. Едновременната упореба на грила се грижи за постигане на апетитна печена коричка.

Грил с конвекция

Степен пица

(долно нагряване с конвекция)

(само OR243CA/E)

Долният нагревателен елемент и конвекционният вентилатор са в експлоатация.

Идеално, ако блатът трябва да остане хрупкав, а покритието сочно. Значи най-подходящо за пица и плодов сладкиш.

Долно нагряване с конвекция

Електронен таймер (само OR243CA/E)

Наименование на бутоните на електронния таймер:

- „таймер”

- „приготвяне-продължителност”

- „приготвяне-край”

- „ръчно”

- „плюс”

- „минус”

Нагласяне на часовника

Преди първото пускане в експлоатация или след спиране на тока цифровата индикация на електронния таймер мига. При експлоатация на фурната задължително е необходимо да се свери часовника, за да може да се пусне фурната.

Не е възможна експлоатация без сверен часовник!

За сверяване на часовника да се натиснат едновременно копчетата „приготвяне-продължителност” и „приготвяне-край”. След това с копчетата „плюс” и „минус” да се свери точното време.

Ръчна експлоатация

За определено време за приготвяне се натиска копчето „ръчно”. Всички автоматични функции са извън употреба.

Кратковременно измерване (таймер)

Копчето „таймер” се натиска и с копчетата „плюс”/ „минус” се задава желания кратък период. След изтичане на краткия период прозвучава сигнален тон, който може да бъде спрян чрез натискане на което и да е копче.

При автоматична или полуавтоматична експлоатация термостатът трябва да бъде поставен на желаната температура, а прекъсвача за фурната на желания начин на затопляне.

Полуавтоматична експлоатация

(приготвяне-продължителност)

За определено време за приготвяне. Натиска се копчето „приготвяне-продължителност” и с копчетата „плюс”/ „минус” се задава желаното време за приготвяне („приготвяне-продължителност”).

След изтичане на нагласеното време за приготвяне прозвучава сигнален тон и фурната се изключва. Индукционният регулатор на термостата и многофункционалният прекъсвач за видовете експлоатация се нагласят на „0” и след това се натиска копчето „ръчно”.

Полуавтоматична експлоатация

(приготвяне-край)

За определено време за приготвяне. Натиска се копчето „приготвяне-край” и с копчетата „плюс”/ „минус” се задава желаното време („приготвяне-край”), по което фурната трябва да бъде изключена.

След изтичане на нагласеното време за приготвяне прозвучава сигнален тон и фурната се изключва. Индукционният регулатор на термостата и многофункционалният прекъсвач за видовете експлоатация се нагласят на „0” и след това се натиска копчето „ръчно”.

Полуавтоматична експлоатация

(приготвяне-продължителност)

За определено време за приготвяне. Натиска се копчето „приготвяне-продължителност” и с копчетата „плюс”/ „минус” се задава желаното време за приготвяне („приготвяне-продължителност”).

След това се натиска се копчето „приготвяне-край” и с копчетата „плюс”/ „минус” се задава желаното („приготвяне-край”), по което фурната трябва да бъде изключена.

След края на програмата мига символа “Auto”, прозвучава сигнален тон и фурната се изключва.

Индукционният регулатор на термостата и многофункционалният прекъсвач за видовете експлоатация се нагласят на 0 и след това се натиска копчето „ръчно”. Времето приготвяне-край се включва автоматично.

Грешки при програмиране

Всяка програма (всяко задаване) може да бъде изтрито чрез натискане на копчето „ръчно”.

Почистване и грижа

Почистването на уреда с уред за пароструйно почистване или уред с високо налягане е забранено!

Моля не използвайте почистващи средства, остри предмети и силни препарати.

Фасадната страна на уреда да се изтрие с мека кърпа и топъл алкален разтвор.

За да се почисти уредът трябва да е изключен и охладен – опасност от пожар!

Почистване на вътрешната част на фруната:

Вътрешността на фурната следва да се почиства след всяка употреба. Така замърсяванията могат най-лесно да се отстранят и не загарят.

За да се почисти да се включи осветлението на фурната.

След всяка употреба да се избърсва фурната с алкален разтвор и да се подсушава. Упоритите замърсявания да се отстранят със специални почистващи препарати за фурна.

При използване на спрей за фурни моля задължително да се съблюдават данните на производителя!

Всички принадлежности (решетки, тави, подвижни скари) трябва да се изплакват след всяка употреба и добре да се подсушават. За по-лесно почистване преди това малко да се накиснат.

Почистване на прозореца на фурната

Вратата на Вашата фурна е снабдена с изолиращо остъкление, което при почистване може удобно да се свали без специални инструменти.

Отворете напълно вратата на фурната. Изолиращото стъкло е закачено на горната (предната) част на вратата на фурната и се подсигурява в долната (задната) част с 2 заключалки. Стъклото се повдига внимателно в долната (задната) част и спиращият шип се задвижва чрез лост от заключалката (виж илюстрациите по-долу).

Изолиращото остъкляване се почиства с топъл алкален разтвор за изплакване или подходящо почистващо средство, подсушава се и се поставя отново на вратата на фурната: закача се в горната (предната) част, след това щраква долу и спиращите шипове се фиксират с лек натиск в заключалките.

Сменяне на осветителните тела във фурната

ВАЖНО:

Осветителните тела за осветяването на печката трябва да притежават следните качества:

а) да са устойчиви на висока температура (до 300 °С)

б) напрежение  230 V

в) мощност 25 W

г) цокъл Е 14

Уредът задължително да се изключи от електрическата мрежа преди началото на работата!

За избягване на повреди в печката трябва да се разгъне една кърпа. Да се отвърти  покритието на лампата от стъкло. Да се отвърти използваното осветително тяло и да се сложи ново осветително тяло. Да се сложи отново покритието на лампата и да се отстрани кърпата.

Уредът отново са се ключи в електрическата мрежа.

Разглобяване на вратата на фурната

Внимание: Вратата на фурната трябва да се разглобява само от специалист. Опасност от нараняване!

- Да се отвори напълно вратата на фурната.

- Да се постави по една 10 центова монета в цепката на двете панти и вратата на фурната да се отворя внимателно до тогава, докато вратата на фурната почти докосне монетите.

Внимание опасност от нараняване! Движението на вратата на фурната се подпомага за по-леко удобство на обслужването от силни пружини. Поставените монети преодотвратяват затварянето на тези пружини. Ако монетите изскочат, вратата на фурната не се затваря сама, но нейното спиращо устройство е със значителна сила. При това съществува опасността от претискане например попаднали там пръсти.

- Вратата на фурната да се хване от страни, малко да се повдигне и да се измъкне напред.

- За повторно поставяне на вратата на фурната да се поставят пантите в нормална позиция и да се закрепят така, че да влязат в гнездото си. Вратата на фурната да се пусне напълно и да се извадят монетите отново.

- Вратата на фурната да се затвори напълно.

Вграждане на печката

Печката може да се вгради под плот или в шкаф. Размерите за вграждане трябва да отговарят на показаните на картинката размери.

Материалът на мебелите трябва да е устойчив на топлина. Печката трябва да е центрирана до стените на мебелите и да е закрепена с доставените винтове и букси.

За комбинацията на вградената печка с електрически котлони виж приложеното указание на електрическите котлони.

Електрическо свързване

Общи указания:

Уредът е произведен в съответствие с европейската норма EN 60335-2-6. Отговаря на класа за сигурност 1 и в следствие на това трябва да бъде заземен!

Указания за сигурност

- Електрическото свързване на уреда трябва да бъде извършено от признат специалист електротехник.

- Общо действащите предписания и норми (например DIN VDE и т.н.) както и регионалните предписания на компетентните енергоснабдяващи компании трябва задължително да се съблюдават.

Няма гаранции при произшествия и щети, които се дължат на несъобразени с отрасловите изисквания модели на електрическото свързване или неспазване на важащите предписания!

Други важни предписания:

Производителят е предвидил за уреда отделна 230V-верига на променлив ток, която трябва да се осигурява със 16 А (виж типовата табела).

За вида на свързването има две възможности:

- Възможност:

Твърдо свързване чрез инсталирана от производителя съединителна кутия.

Тук трябва да се съблюдава това, че принципно съществува възможността, уредът да се отдели от мрежата: или чрез изключване съответно изваждане на предпазителя за уреда или чрез съответен разделител (инсталиран от производителя) в проводника на съединителната кутия. (Да се спазват регионалните предписания!)

- Възможност:

Свързване към инсталиран от производителя контакт със защитна контактна система (контакт със защитна контактна система според DIN 49440).

В този случай се монтира към проводника за свързване в мрежата на уреда съответен, 3-полюсен щекер за защитна контактна система (щекер за защитна контактна система според DIN 49441).

При това да се съблюдава това, че това щепселно присъединяване (щекер/ контакт) остава достъпно, когато уредът е вграден в шкаф).

Няма гаранция при произшествия или щети, които са предизвикани от липси по електрическата инсталация направена от производителя (например грешно заземяване)!

Трябва да се съблюдават цветовете на отделните жила в проводника за свързване в мрежата:

Кафяво = външен кабел („фаза”)

Син = неутрален кабел

Зелено /жълто = защитен проводник / РЕ („заземяване”)

Проводника за свързване в мрежата трябва да е толкова дълъг, че да е изпълнено следното условие:

Фурната трябва да извади от шкафа и да се сложи пред него, без проводникът да бъде „опънат”, т.е. той не трябва да е подложен на никакво механично натоварване на опън в тази ситуация.

Ако проводника за свързване в мрежата, с който уредът е снабден от завода (около 1,5м), се окаже прекалено прекалено къс, то той може да се подмени с по-дълъг.

Виж тук следната глава „Подмяна на проводника за свързване в мрежата”.

Електрическо свързване EBS

Подмяна на проводника за свързване в мрежата

Подходящи за проводник за свързване в мрежата за уреда са следните типове проводници:

● H05 RR-F 3G1,5

● H05 RN-F 3G1,5

● H05 VV-F 3G1,5

Напречният разрез на всяко жило (3 жилов проводник) трябва да е най-малко 1,5 mm2.

По време на работа уредът трябва да не е включен в мрежата!

Да се отстрани покритието долу в дясно на обратната стена чрез отвинтване на 2 затегателни винта и се отвинтват двата болта на скобите, намаляващи опъването в дясно до клемния блок.

Изважда се проводникът за свързване в мрежата, който е за смяна.

Външната обвивка на новия проводник се изважда на съответната дължина.

Да се отдели 12 мм от изолацията на отделните жила и да се притиснат крайните втулки на жилата.

Да се прекара новият проводник през предвидения за това отвор на задната стена и през скобите, намаляващи натоварването. Външната обвивка на проводника трябва да се показва от скобите, намаляващи опъването от страната на клемния блок най-малко с 1 до 2 мм. Да се закрепят здраво двата болта на скобите.

Да се провери ефективността на намалянето на опъването чрез дърпане на проводника с подходяща интензивност.

Жилата на отделните клеми се свързват по следния начин:

Клема L – кафяво жило

Клема – зелено/ жълто жило

Клема N – синьо жило

Затегалтелните винтове се завиват здраво и се проверяват чрез внимателно дърпане на отделните жици, дали жилото е хванато от клемата.

Капак се монтира отново с двата болта.

Указание за сигурност:

След подмяна на проводника за свързване в мрежата да се проведе проверка за сигурността съгласно VDE 0701!

Електрическо свързване ЕВН

Преди провеждането на свързването с тока трябва да се уверите, че:

- Качествата на електрическата мрежа съвпадат със стойностите стоящи на поставанета отпред на печаката типовата табела.

- Електрическата мрежа е заземена съгласно важащите предписания и правни норми. Заземяването е законово зададено.

В случай, че уредът не е снабден с кабел и/ или щекер за включване към мрежата, трябва да се използва подходящ материал, който отговаря на дадения върху типовата табела ватаж и температура на експлоатация.

Кабелът не трябва да достига никъде температура повече от 50°С.

- Ако желаете директно включване в електрическата мрежа трябва да се включи шалтер между контактите, включващ всички полюси с широчина на разтвора най-малко 3 мм, който се мери в съответствие с натоварването съгласно типовата табела и трябва да отговаря на важащите предписания.

Жълто-зеления заземен кабел не трябва да се прекъсва от шалтера.

Контактът съответно прекъсвачът, включващ всички полюси трябва да са достъпни при инсталирания уред без проблем по всяко време.

Производителят поема гаранция, ако не се спазват горните указания и важащите предписания за техника за безопасност.